## Slide 1: 2025 품질개선 Report - NEM2 Carbon Brush R 역방향 가공
AVOCarbon Korea
July 25, 2025

## Slide 2
개선대책서 |  | 추진부문 | AVOCarbon Korea
 |  | 보 고 자 | 이 재 석
 | 개 선 전 | 개 선 후 | 
현상 및 원인
개선내용
유효성 검증
문제부위
작성일: 2024.05.22
BRUSH R역방향 가공 불량 (1/6)
Brush R 역방향 가공 불량
양호품
불량품
NTM-01 (102012202)
역방향 R 가공
1.가공기 Bowl Feeder에서 Brush가 180도 회전하여 투입됨. → R 역방향 가공 불량 발생함
☞ Bowl Feeder에서 Brush가 180도 회전되는 이유
: Bowl Feeder 제품 이송레일에 Brush 결품 발생. → 제품 간에 유격(틈)이 발생함 → Brush가 180도 회전함.
1. Bowl Feeder에 Brush 결품 감지 센서 설치.
→ Brush 결품 시, 장비를 AUTO-STOP 시킴.
■ 가공기 Bowl Feeder의 이송레일에서 Brush 간에 유격(틈)이 발생함
→ Brush가 180되 회전 투입되어 불량이 발생함.
■ 가공기 Bowl Feeder의 이송레일에 Brush 결품 감지센서 설치.
: 결품이 발생 할 경우, 장비를 AUTO-STOP 시킴 (제품 180도 회전 방지).
1. Brush 차기 LOT 전수검사 실시
2. 180도 회전 투입된 제품 검출 센서 설치
→ 동선 정위치 불일치 시, 장비를 AUTO-STOP 시킴.
■ 역방향 (180도 회전) 투입품 감지 없음.

## Slide 3
 | 발생 원인 분석
구분 | #10 입고/수입검사 | #20 믹싱 | #30 성형 | #40 열처리 | #50 중간검사 | #60 가공 | #70 출하검사 | #80 제품 포장
공정 사진 |  |  |  |  |  |  |  | 
공정 내용 | ▷동선/원소재 입고 & 수입검사 | ▷분말 혼합 | ▷분말을 가압하여 Brush 성형 | ▷성형 Brush를 열처리(baking) 실시 | ▷열처리 후 제품 검사 (중간검사 기준서) | ▷Brush 가공 (두께→습동R) | ▷완제품 검사 (출하검사 기준서) | ▷제품 포장 (포장 사양서)
BRUSH 두께 치수 & R 역방향 가공 불량
Bowl Feeder의 제품 이송레일에 Brush 결품 발생 → Brush 간에 유격(틈)이 발생 → Brush가 180도 회전하여 투입 R 역방향 가공 불량이 발생함.
BRUSH R 역방향 가공 불량 (2/6)
Bowl Feeder 이송 레일
자동 가공기 이송 레일
Brush 결품 → Brush 간에 유격 (틈) 발생 → Brush 180도 회전/투입됨.
Bowl feeder 공급기 레일
자동 가공기 이송 레일
불량품
Brush 연속 공급 → Brush 간에 유격(틈) 없음 → Brush 공급 양호.
Bowl feeder 공급기 레일
자동 가공기 이송 레일
양호품

## Slide 4
 | 근본 개선대책
 |  | 5 Whys | Corrective Action (시정조치) | 챔피언 | 완료 기한
왜? 제조 공정은 결함의 생산을 예방하지 못하였는가? (발생 원인) Quality Assurance | M1 | Brush R 역방향 가공 불량 발생 |  |  | 
 | M2 | Bowl Feeder 이송레일에 Brush 결품이 발생함. |  |  | 
 | M3 | Bowl Feeder 이송 레일에 Brush 간에 유격(틈)이 발생함. | 이송레일에 Brush 결품 감지 센서 설치. | 전종길 | 2025.07.31
 | M4 | Brush가 180도 회전하여 투입됨 |  |  | 
 | M5 |  |  |  | 
 | M-RC | Bowl Feeder 이송레일에 Brush 결품이 발생함. | 이송레일에 Brush 결품 감지 센서 설치. → 결품 발생 시 설비 AUTO-STOP시킴. | 전종길 | 2025.07.31
BRUSH R역방향 가공 불량 (3/6)

## Slide 5
 | 근본 개선대책
 |  | 5 Whys | Corrective Action (시정조치) | 챔피언 | 완료 기한
Why defect was not able to be found during final inspection? 왜?결함이 유출되는 것을 막지 못했는가? Spill cause (유출 원인) Quality Control | Q1 | BRUSH R 역방향 가공 불량이 유출됨. → Bowl feeder 이송 레일에서 가공 레일로 제품이 이동하는 과정에서 180도 틀어짐 . |  |  | 
 | Q2 | 왜? 제품이 가공레일로 이동하는 과정에서 180도 틀어지는가? → Bowl feeder 이송 레일에 제품이 원활하게 공급되지 않아서. | 이송레일에 Brush 결품 감지 센서 설치. → 결품 발생 시 설비 AUTO-STOP시킴. | 전종길 | 2025.07.31
 | Q3 |  |  |  | 
 | Q4 |  |  |  | 
 | Q5 |  |  |  | 
 | Q-RC |  |  |  | 
BRUSH R역방향 가공 불량 (4/6)

## Slide 6
 | 근본 개선대책 | 
2025.07.31
BRUSH R역방향 가공 불량 (5/6)
■ Bowl Feeder에 Brush 결품 검출 센서 설치
→ Brush 결품 시, 가공기 작동을 AUTO-STOP 시킴
개선 전) 이송레일에 Brush 결품 발생 → Brush 간에 유격(틈) 발생 → Brush 180도 회전 → R 역방향 가공 발생
개선 후) 이송레일에 Brush 결품 검출 → 장비 AUTO-STOP
Brush 결품
감지 센서
Brush 결품 감지 센서 설치 위치
Bowl Feeder 이송 레일
자동 가공기 이송 레일
Brush 결품
감지 센서
x
x
x
Brush 결품 → Brush 간에 유격 (틈) 발생 → Brush 180도 회전함
Brush 결품 감지
제품 결품 시 장비 AUTO-STOP.
Brush 공급 양호
Brush 결품 감지센서
Brush 결품
감지 센서

## Slide 7
■ Brush 동선 위치 감지 센서 설치
: 역방향 (180도 회전) 투입품 동선 방향 다름 → 동선 정위치 불일치를 감지해 불량 검출.
2025.07.31
BRUSH R역방향 가공 불량 (6/6)
180도 회전 Brush
→ 동선 정렬 위치 다름 검출
■ 작업표준서에 외관검사 항목 추가
: R역방향 가공 불량사진 추가
2025.07.31

## Slide 8: THANK YOU
https://www.avocarbon.com/
AVOCarbon